Контрольная работа № 2

| № варианта | № заданий |
| --- | --- |
| 1 | 1,11,21,31,41,51 |
| 2 | 2,12,22,32,42,52 |
| 3 | 3,13,23,33,43,53 |
| 4 | 4,14,24,34,44,54 |
| 5 | 5,15,25,35,45,55 |
| 6 | 6,16,26,36,46,56 |
| 7 | 7,17,27,37,47,57 |
| 8 | 8(I),18,28,38,48,58 |
| 9 | 9,19,29,39,49,59 |
| 10 | 10,20,30,40,50,60 |
| 11 | 1,12,23,34,45,56 |
| 12 | 2,11,24,35,46,57 |
| 13 | 3,14,25,36,47,58 |
| 14 | 4,15,26,37,48,59 |
| 15 | 5,16,27,38,49,60 |
| 16 | 6,18,21,33,42,55 |
| 17 | 8(IV),17,22,31,43,54 |
| 18 | 8(II),13,30,40,44,52 |
| 19 | 9,20,28,39,45,51 |
| 20 | 8(III),19,29,32,41,53 |

- Плотность серебра равна 10,5 г/см3. Золь содержит в 1 л 1 мг серебра и разбавлен в 100 раз. Общее число частиц в поле зрения ультрамикроскопа при подсчете оказалось равным 10. Площадь поля зрения 1·10-4 см2 и глубина пучка 1·10-3 см. Предполагая, что частицы серебра имеют  сферическую форму и ту же плотность, что и твердое серебро, вычислить их средний радиус.

- Раствор золя золота, содержащий 50 мг/л золота, разбавлен в 1000 раз и исследован под ультрамикроскопом. Общее число частиц в поле зрения площадью 1·10-5 см2 и глубиной пучка света 2,0·10-3 см равно 65. Предполагая, что частицы золота сферические и имеют тот же удельный вес, что и  твердое золото, т.е. 19,3, вычислить их средний радиус.

- Раствор, содержащий 0,001 г/мл Fe2O3, разбавлен в 10000 раз. Ультрамикроскопический подсчет в разбавленном растворе дал в среднем 3 частички в поле зрения диаметром 0,04 мм и глубиной 0,04 мм. Принимая, что частицы сфероидальные и что плотность их равна           5,2 г/см3, найти, чему равен диаметр частичек.

- Золь диоксида кремния в воде содержит частицы сферической формы диаметром 5·10-8 м. Определите, на какой высоте от начального уровня частичная концентрация уменьшится в        2 раза. Плотность диоксида кремния 2,1·103 кг/м3, температура 293 К.

- Определите диаметр частиц аэрозоля, используя результат исследования методом поточной ультрамикроскопии: в объеме 2,2·10-2 мм3 подсчитано 87 частиц аэрозоля (дыма мартеновских печей). Концентрация аэрозоля 1·10-4 кг/м3, плотность дисперсной фазы            2 г/см3, форма частиц сферическая.

- Сравните интенсивность светорассеяния эмульсий гексана в воде и нитробензола в воде при 20 °С и прочих условиях. Значение показателей преломления этих жидкостей приведены в справочнике.

- При нефелометрическом сравнении двух гидрозолей мастики, золь со средним радиусом частиц 10-5 см  при ширине пучка света 0,8 см имел ту же освещенность поля зрения в окуляре, что и испытуемый золь, на который падал пучок света через щель шириной 27 мм. Определить радиус частицы золя.

- Используя закономерности светорассеяния в соответствии с теорией Рэлея и ослабления светового потока в соответствии с законом Бугера – Ламберта – Бера, рассчитайте радиус частиц дивинилстирольного латекса (варианты I – IV) по результатам измерения оптической плотности D в кювете длиной 5,01 см при длине волны света λ:

I           II         III        IV

Концентрация латекса, г/л .  .     0,2       0,5       0,4       0,8

λ, нм .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     400      440      490      540

D .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     0,347   0,402   0,552   0,203

Плотность и показатель преломления диффузной фазы: 0,945 г/см3 и 1,653 соответственно; показатель преломления воды 1,333.

- Вязкость глицерина при 67° С равна 0,001 Пз. Какова величина среднего смещения частицы глицерозоля радиусом 10-5 см в течение 10 сек и чему равен коэффициент диффузии золя при этой температуре?

- Вычислить среднее смещение частицы гидрозоля серебра за время, равное 10 сек., если радиус частицы равен 5·10-7 см, вязкость среды 0,01 Пз и температура 20° С.

- Вычислить радиус частицы золота, если за время, равное 1 мин., она переместилась на 10,65 ·10-7 см при температуре опыта 20° С и вязкости среды 0,0105 Пз.

- Вычислить величину среднего смещения частицы гидрозоля серы за время 4 сек., если ее радиус равен 10 ·10-6 см, температура 27° С и вязкость среды 0,0085 пуаз.

- Пользуясь формулой броуновского движения, вычислить коэффициент диффузии при 0° С для гидрозоля, содержащего частицы среднего размера 10·10-5 см. Вязкость среды при этой температуре равна 0,018 пуаз.

- Для частицы радиусом 27·10-7 см величина среднего смещения составляет 7·10-7 см. Какое смещение будет иметь частица радиусом 52 ·10-7 см, находящаяся в той же среде и при той же температуре?

- При 18° С коэффициент диффузии для золя золота, имеющего средний радиус частиц 10-6 см, составляет 0,0184 см/сутки. Какова величина коэффициента диффузии для золя золота величиной радиуса частиц 10-5 см, находящегося при той же температуре

- В 1 л золя содержится 0,1 г золота. Осмотическое давление золя при температуре 25° С равно 10 мм вод. ст. Определить частичный вес и количество атомов золота, составляющих коллоидную частицу золя.

- Средний частичный вес глютенина составляет 64000 кислородных единиц. Чему равно осмотическое давление 1%-ного раствора глютенина в воде при 25° С?

- 2%-ный раствор α-глиадина в воде при 25° С показывает осмотическое давление, равное 20 мм. вод. ст. Чему равен частичный вес α-глиадина?

- 0,1%-ный раствор каучука в бензоле показывает осмотическое давление, равное 4·10-3 атм при 27° С. Чему равен молекулярный вес каучука?

- 1 г белка растворен в 100 мл воды при 25° С. Чему равно осмотическое давление раствора, если молекулярный вес белка равен 10000?

- Плотность золота 19,3 г/см3. Гидрозоль золота состоит из частиц диаметром 2·10-7 см и находится при температуре 27° С. На какой высоте число частиц в поле уменьшится в два раза? Плотность гидрозоля принять равной 1.

- Вычислить, на какой высоте от дна сосуда при установившемся равновесии концентрация гидрозоля трехсернистого мышьяка уменьшится вдвое, если средний диаметр коллоидных частиц 10·10-7 см, плотность частицы 1,9 г/см3, температура золя 17° С.

- Приняв, что в золе серебра каждая частица представляет собой куб, ребро которого равно 4·10-6 см, определить, сколько коллоидных частиц может получиться из 0,1 г серебра, и сравнить суммарную поверхность полученных частиц с поверхностью кубика серебра весом 0,1 г. Плотность серебра 10,5 г/см3.

- Золь ртути состоит из сферических частиц диаметром 0,06 мм. Чему равна поверхность частичек, образующихся из 0,1 мл ртути.

- Вычислить удельную поверхность золота в золе, имеющем средний диаметр 20·10-7 см.

- Золь ртути состоит из шариков диаметром 0,01·10-7 см. Чему равна поверхность частичек, образующихся из 1 г ртути? Плотность ртути равна 13,56 г/см3.

- Вычислить удельную поверхность угольной пыли с диаметром частиц d=8·10-5 м. Плотность угля ρ=1,8·103 кг/м3.

- Определите энергию Гиббса Gs поверхности капель водяного тумана массой m=4 г при 293 К, если поверхностное натяжение  воды σ=72,7 мДж/м2, плотность воды ρ=0,998 г/см3, дисперсность частиц D=50 мкм-1.

- Рассчитайте полную поверхностную энергию 5 г эмульсии бензола в воде с концентрацией 75% (масс.) и дисперсностью D=2 мкм-1 при температуре 313 К. Плотность бензола при этой температуре ρ=0,858 г/см3, поверхностное натяжение σ=32,0 мДж/м2, температурный коэффициент поверхностного натяжения бензола .

- Начертить схему строения мицеллы гидрозоля трехсернистого мышьяка; ионогенный комплекс H2S.

- Начертить схему строения мицеллы гидрозоля серебра; ионогенный комплекс AgNO3.

- Начертить схему строения мицеллы гидрозоля бромистого серебра, полученного при взаимодействии разбавленного раствора азотнокислого серебра с избытком бромистого калия. Как изменится строение мицеллы, если гидрозоль бромистого серебра получать при взаимодействии сильноразбавленного раствора бромистого калия с избытком азотнокислого серебра?

- Как построена мицелла йодистого серебра, полученная из раствора азотнокислого серебра при избытке йодистого калия?

- Начертить схему строения мицеллы сернокислого бария, полученного при смешивании 1 л 0,0001 н. BaCl2 с таким же объемом 0,001 н. H2SO4.

- При действии на свежеосажденный осадок гидрата окиси железа хлорным железом получают гидрозоль гидрата окиси железа. Какой знак будет иметь заряд мицеллы и каково ее строение?

- Для получения гидрозоля AgCl смешали 12 мл 0,02 н. KCl со 100 мл 0,005 н. AgNO3. Написать формулу мицеллы этого золя.

- Вычислить электрокинетический потенциал золя веществ в метиловом спирте, если скорость электрофореза составляет 6,6·10-4 см/сек, градиент внешнего поля 3 В/см, вязкость раствора 6,12·10-8 пуаз и диэлектрическая постоянная среды 34.

- Определить электрокинетический потенциал гидрозоля, если скорость электрофореза равна 14,72·10-4 см/сек, градиент внешнего поля 3,19 В/см, диэлектрическая постоянная 81,1, температура опыта 18° С. Вязкость воды при этой температуре взять из справочника.

- При градиенте потенциала 1 В/см пузырек воздуха перемещается к катоду со скоростью 4,1·10-4 см/сек. Вычислить электрокинетический потенциал на границе воздух – вода, если вязкость воды равна 0,0118 пуаз, а диэлектрическая постоянная воды 81.

- Пузырек водорода перемещается к аноду со скоростью 8,4·10-4 см/сек при градиенте внешнего поля 1 В/см. Определить электрокинетический потенциал на границе водород – вода, если диэлектрическая постоянная воды 81 и температура опыта 30° С.

- Вычислить электрокинетический потенциал золя свинца в метиловом спирте, если за 100 мин. уровень раствора переместился на 1,1·10-2 см, при длине трубки 10 см и приложенном напряжении внешнего поля 30 В. Вязкость золя составляет 0,00612 пуаз, диэлектрическая постоянная дисперсной среды 34.

- При исследовании золя почвенных частиц методом электрофореза было найдено перемещение на 0,25 см за 1 час при наложенном напряжении 5,8 В в длине трубки 34, 6 см. Найти электрокинетический потенциал золя. Вязкость воды принять 0,01 пуаз, а диэлектрическую постоянную 81.

- Рассчитайте работу адгезии Wа ртути к стеклу при 293 К, если известен краевой угол θ=130°. Поверхностное натяжение ртути σ=475 мДж/м2. Найдите коэффициент растекания ƒ ртути по поверхности стекла.

- При измерении поверхностного натяжения водных растворов пропионовой кислоты при 20ºС были получены следующие величины:

| Концентрация, моль/л | 0,1 | 0,238 | 0,952 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностное натяжение, ∂ин/см | 65,5 | 60,0 | 45,66 | 38,75 |

На основании этих данных построить график δ= f(С) и Г= f(С),

= f  и определить и Г ; вычислить площадь поверхности адсорбента  (см²), занимаемую одной молекулой адсорбтива.

- Построить изотерму адсорбции, вычислив графически значения адсорбции для растворов капроновой кислоты при 0˚C по следующим данным: 1дин/см=10-3 н/м

| Концентрация раствора, моль/л | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностное натяжение, ∂ин/см | 65,83 | 60,05 | 53,0 | 48,0 |

- При адсорбции уксусной кислоты из водного раствора водным углем были получены при достижении равновесия следующие данные:

| Начальная концентрация, моль/л | 0,365 | 0,84 | 1,45 | 2,06 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Равновесная концентрация, моль/л | 0,186 | 0, | 0,25 | 0,286 | 0,32 |

Проверить приложимость к полученным результатам уравнения Фрейндлиха.

- При изучении адсорбции окиси углерода на угле были получены следующие данные:

Давление, мм. рт. ст.        7,3    30,4    54,0    88,2

Адсорбция, см³/г             2,34   7,84    11,9    16,5

Определить графическим путем из этих данных константы уравнения Фрейндлиха.

- Найти графически константы в уравнении Фрейндлиха для адсорбции пропионовой кислоты на угле, пользуясь следующими данными:

Начальная концентрация, моль/л    0,030    0,120    0,460    0,66

Равновесная концентрация, моль/л 0,004    0,061    0,37     0,54

- При адсорбции муравьиной кислоты из водных растворов углем количество адсорбированной кислоты на 0,5 г адсорбента составляло 0,062; 0,093; 0,119 0,198 ммоль при равновесных концентрациях кислоты в растворах соответственно 0,002; 0,005; 0,014; и 0,055 ммоль. Вычислить константы в уравнении Фрейндлиха.

- При адсорбции уксусной кислоты на угле при 25˚C были получены следующие данные:

Равновесная концентрация (С),ммоль    0,018   0,031   0,062   0,126   0,471   0,882

Удельная адсорбция , ммоль           0,467   0,624   0,801    1,11     2,04     2,48

Определить значения констант в уравнении Фрейндлиха.

- Определите поверхностную активность масляной кислоты на границе водного раствора с воздухом при 200С по следующим данным:

С. кмоль/м3                  0         0,02     0,05      0,104      0,246

σ, дин/ см                   72,53    68,12     63,53     58,6       50,3

- При адсорбции углекислого газа на активированном угле получены следующие данные:

Равновесное давление, Р ·10-2, Н/м      2 10,0      44,8       100,0       144,0       250,0

Адсорбция,   А· 103, кг/кг                     32,3          66,2       96,2         17,2         145,6

Определите константы уравнения Бедекера - Фрейндлиха.

- Определите константы уравнения Фрейндлиха для адсорбции бензойной кислоты на активированном угле по следующим данным:

С,кмоль/м3                0,01      0,02     0,03      0,04        0,053

А·103, кмоль/кг        0,50      0,66     0,80      0,93        1,040

- При адсорбции полибутадиена из раствора в гексане при температуре 2930 К на сульфате кальция получены следующие экспериментальные данные:

С· кг/м3            2,0       4,2        6,4        8,0

А·103 кг/кг       2,03    4,216     6,97     7,6

Определите константы уравнения Ленгмюра.

- При адсорбции углекислого газа на саже с удельной поверхностью 73,7.103 м2/ кг были получены следующие данные:

Р· 10-2 , н/м              9,9       49,7       99,8       200,0

А ·102 , моль/кг      7,27     15,9       20,67     23,17

- При адсорбции газообразного азота на активированном угле при 194,4 К были получены следующие данные:

Р· 10-2 , н/м              1,86       6,12      17,96       33,65       68,9

А ·102 , моль/кг       5,06     14,27      23,61       32,56      40,8

Значения  А   даны для азота при нормальных условиях. Рассчитайте постоянные в уравнении Ленгмюра и удельную поверхность активированного угля, принимая плотность газообразного азота равной 1,25 кг/м2,а площадь, занимаемую молекулой азота на поверхности адсорбента, равной 0,16нм2.

- При адсорбции стеариновой кислоты на сульфате кальция из толуольного раствора различной концентрации получены следующие экспериментальные данные:

С· кг/м3                    2,5      5,0        7,5        10

А ·102 , моль/кг       2,0      3,75      5,5        7,5

- При исследовании адсорбции стеариновой кислоты из ее растворов в н-гексане раз-

личных концентраций С на порошке стали получены результаты:

С·105 моль/л      1             2        4          7          10       15         20        25

А·103 кг/кг      0,786    0,864      1,0    1,17        1,3     1,47       1,6      1,7

- По приведенным данным рассчитайте (по БЭТ) удельную поверхность адсорбента по изотерме адсорбции бензола на твердой поверхности. Площадь, занимаемая одной молекулой бензола  S0 = 49·10-20 м2:

Р/Рs                          0,024       0,05            0,14             0,20              0,265

А· 103, кмоль/кг     0,0149      0,0348       0,0472          0,566           0,0663

- По изотерме адсорбции определите удельную поверхность адсорбента (Т = 239 К,

S0 = 49.10-20 м2):

Р/РS                        0,05       0,12          0,20       0,30           0,40              0,50

А·105, кмоль/кг    3,1         5,98          8,0         11,0           13,6              17,7