ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

ИНЖЕНЕРНЫЙ ХИМИКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА «ОБОРУДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ»

# Р.А.ХАЛИТОВ

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е

Т Р У Б О П Р О В О Д Ы

2 0 0 8

1. Общие сведения

Технологические трубопроводы (ТТ) представляют собой сооружения для транспортирования жидких, газообразных, газожидкостных и содержащих твердые частицы продуктов от начальной) пункта-источника до конечного пункта потребителя. В циркуляционных трубопроводах один и тот же аппарат может быть одновременно источником и потребителем.

По функциональному назначению, конструкции и условиям применения ТТ существенно отличаются от магистральных газо - и нефтепроводов, систем тепло- и водоснабжения. По расположению на объекте ТТ подразделяются на внутрицеховые - трубопроводы, соединяющие различные агрегаты и блоки установок; межцеховые - трубопроводы, соединяющие установки и цеха предприятия, а также трубопроводы общезаводского хозяйства; внезаводские, по которым на объект подают сырье, топливо и отводят продукты.

В зависимости от физико-химических свойств, рабочих давлений и температур перекачиваемой среды ТТ разделяют на группы и категории (табл. 1), которые указывают в проекте для каждого участка трубопровода с постоянными рабочими параметрами.

Группы и категории трубопроводов для водяного пара при давлении более 0,07 МПа и для горячей воды при температуре свыше 115 °С представлены в табл. 2.

Трубопроводы и их элементы по условным проходам (номинальным внутренним диаметрам, мм) разделяют следующим образом: 3; 6; (8); 10; (13); 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; (175); 200; 250; (275); 300; (325); 350; (375); 400; (450); 500; 600; Щ)\ 800; (900); 1000; (Ц00); 1200; 1400; 1500; 1600. Изделия с условными          проходами, указанными в скобках, использовать не рекомендуется.

Трубопроводы и их элементы подразделяют по избыточному условному давлению: 0,1; 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6;2,5;4,0;6,3; 10; 16; 2Й; 25; 32; 40; 50; 60; 80; 100 МПа.

Таблица 1.   Группа и категория трубопроводов по СНиП 527 – 80.

| Группы | Транпортируемые продукты | Категория трубопроводов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 11 | 111 | 1У | У |
|  |  | рраб. МПа | tраб. 0С | рраб. МПа | tраб. 0С | рраб. МПа | tраб. 0С | рраб. МПа | tраб. 0С | рраб. МПа | tраб. 0С |
| А | Вредные: а) класса опас- ности 1 и 2 | Независимо | До 1,6 | До 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | б) класса опас- ности 3 | Свыше 1,6 | Свыше 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | Взрыво- и пожароопасные: а) взрывоопасные вещества; горючие газы, в том числе и сжиженные | Свыше 2,5 | Свыше 300 | До 2,5 | До 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | б)легковоспламеняющиеся жидкости | Свыше 2,5 | Свыше 300 | Свыше 1,6 до 2,5 | Свыше 120, до 300 | До 1,6 | До 120 |  |  |  |  |
|  | в) горючие жидкости и вещества | Свыше 6,3 | Свыше 350 | Свыше 2,5 до 6,3 | Свыше 250, до 350 | Свыше 1,6 до 2,5 | Свыше 120, до 250 | До 1,6 | До 120 |  |  |
| В | Трудногорючие и негорючие |  |  | Свыше 6,3 | Свыше 350, до 450 | Свыше 2,5 до 6,3 | Свыше 250, до 350 | Свыше 1,6 до 2,5 | Свыше 120, до 250 | До 1,6 | До 120 |

Таблица 2.  Группы и категория трубопроводов для пара  горячей воды.

| Транпортируемые продукты | Категория трубопроводов |
| --- | --- |
|  | 1 | 11 | 111 | 1У |
|  | рраб. МПа | tраб. 0С | рраб. МПа | tраб. 0С | рраб. МПа | tраб. 0С | рраб. МПа | tраб. 0С |
| Пар водяной перегретый при давлении и температуре: а | Независимо | Свыше 580 | До 2,5 | От 350 до 450 | До 2,2 | От 250 до 350 | От 0,07 | От 115 |
| б | Независимо | От 540 до 580 | От 2,2 до 3,9 | До 350 | От 1,6 до 2,2 | До 250 |  |  |
| в | Независимо | От 450 до 540 |  |  |  |  |  |  |
| г | Свыше 3,9 | До 450 |  |  |  |  |  |  |
| Пар водяной насыщенный: а |  |  |  |  |  |  | От 0,07 до 1,6 | От 115 до 250 |
| в |  |  | От 3,9 до 8,0 | Свыше 115 | От 1,6 до 3,9 | Свыше 115 |  |  |
| д | Свыше 8,0 | Свыше 115 |  |  |  |  |  |  |
| Горячая вода: а |  |  |  |  |  |  | До 1,6 | Свыше 115 |
| в |  |  | От 3,9 до 8,0 | Свыше 115 | От 1,6 до 3,9 | Свыше 115 |  |  |
| д | Свыше 8,0 | Свыше 115 |  |  |  |  |  |  |

Расчет на прочность технологических стальных трубопроводов

давлением до 10 МПа.

Таблица 1.Температурный коэффициент Аt .

| Марка стали | Расчетная температура td, 0C | Температурный коэффициент Аt |
| --- | --- | --- |
| Ст.3 – по ГОСТ 380-71; Ст 10;20;25 – по ГОСТ 1050-74; 09Г2С ; 10Г2С1; 15ГС, 16ГС, 17ГС, 17Г1С – по ГОСТ 19282-73 (всех групп, категорий поставки и степеней раскисления) | До 200 | 1,00 |
|  | 250 | 0,90 |
|  | 300 | 0,75 |
|  | 350 | 0,66 |
|  | 400 | 0,52 |
|  | 420 | 0,45 |
|  | 430 | 0,38 |
|  | 440 | 0,33 |
|  | 450 | 0,28 |
| 15Х5М – по ГОСТ 20072 - 74 | До 200 | 1,00 |
|  | 325 | 0,90 |
|  | 390 | 0,75 |
|  | 430 | 0,66 |
|  | 450 | 0,52 |
| 08Х18Н10Т, 08Х22Н6Т, 12Х18Н10Т, 45Х14Н14В2М, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 08Х17Н13М2Т – по ГОСТ 5632-72; 15ХМ – по ГОСТ 4543-71; 12МХ – по ГОСТ 20072 - 74 | До 200 | 1,00 |
|  | 300 | 0,90 |
|  | 400 | 0,75 |
|  | 450 | 0,69 |
| 12Х1МФ, 15Х1МФ – по ГОСТ 20072 - 74 | До 200 | 1,00 |
|  | 320 | 0,90 |
|  | 450 | 0,72 |
| 20Х3МВФ – по ГОСТ 20072 - 74 | До 200 | 1,00 |
|  | 350 | 0,90 |
|  | 450 | 0,72 |

Примечания. 1.Для промежуточных температур значение Аt, следует определять линейной интерполяцией.

2. Для углеродистой стали при температурах от 400 до 450 °С приняты средние значения на ресурс 2·105 ч.

Основные соотношения для расчет элементов трубопровоов, работающих под внутренним давлением.

Расчет толщины стенки трубы следует ;проводить по формуле:

(1)

где Р -  расчетное внутреннее давление, МПа; Dа - наружный диаметр трубы, м; φ -коэффициент прочности сварного шва; [σ] -  допускаемое напряжение, определяемое по (4), МПа; С - конструктивная прибавка, м.

Pacчетное напряжение от внутреннего давления вычисляют по формуле:

(2)

( — коэффициент прочности сварных швов (принимают для бесшовных труб равным 1, а для сварных — 0,7);

С - технологическая прибавка на коррозию и эрозию к расчетной толщине стенки;

Прибавка на коррозию и эрозию С при проницаемости П≤0,05 мм/год принимается равной 1 мм. При большей проницаемости, а также при двусторонней коррозии соответственно увеличивается. Для материалов, стойких в заданной среде, при отсутствии данных о проницаемости рекомендуется принимать С = 2 мм.

а допустимое внутреннее давление:

(3)

Расчет толщины стенок гнутых отводов.

Для гнутых отводов (рис. 1, а) с R/(Da – S) ≥ 1,7 расчетную толщину стенок SR1 определяют по (5).

Расчет бесшовных отводов с постоянной толщиной стенок.

Расчетную толщину стенки вычисляют по формуле:

(4)

(значения коэффициента k2 даны в табл. 2).

Таблица 2. Значения коэффициента  k2.

|  | Свыше 2,0 | 1,5 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| K2 | 1,00 | 1,15 | 1,30 |

Примечание: Значение k2 для промежуточных значений следует определять линейной интерполяцией.

Расчет толщины стенок секторных отводов (рис. 1, б) выполняют по формуле:

(5)

где коэффициент k3 отводов, состоящих из полусекторов и секторов, определяется по формуле:

при углах скоса θ до 150:

(6)

При углах скоса θ >15°

(7)

Рис. 1. Отводы:

а - гнутый; б - секторный; в, г - штампосварные

Секторные отводы с углами скоса θ >15° следует применять в трубопроводах, работающих в статическом режиме и не требующих проверки на выносливость.

Расчет толщины стенок штампосварных отводов осуществляют в зависимости от расположения сварных швов:

- сварные швы в плоскости изгиба (рис. 1, в):

(8)

- сварные швы на нейтрали (рис. 1, г) - выбирается наибольшее из следующих двух значений:

(9)

(10)

- сварные швы под углом β к нейтрали (рис. 1,г ) выбирают наибольшее из значений SR3 вычисленного по (9)   и SR12

(11)

Угол   β  делают для каждого сварного щва, отсчитывая его от нейтрали как показано на рис. 1, г.

Расчет толщины стенки переходов.

Расчетную толщину стенки конического перехода (рис.2) определяют  по формуле:

(12)

где φ - коэффициент прочности продольного сварного шва.

Рис. 2. Переходы:   а - конический; б - эксцентрический

Формула (12) применима, если

α ≤ 150    и 0,03 ≤ ≤ 0,25

или

150 ≤α ≤ 450    и 0,003 ≤ ≤ 0,15

где S - толщина стенки трубы диаметром Da, м.

Угол наклона образующей α  вычисляют по формулам:

для конического периода (рис. 2, а)

(13)

для эксцентрического перехода (рис. 2, б)

(14)

Расчетную  толщину   стенки   переходов штампованных из труб, определяют как для труб большего диаметра.

Основные соотношения для  расчета компенсаторов трубопроводов.

Компенсирующую способность неразветвленного трубопровода оценивают на основе критериальных параметров X и Y (рис. 3). Параметр X определяется как отношение развернутой длины трубопровода L к расстоянию между неподвижными опорами l:

(15)

рис. 3. График для оценки компенсирующей способности неразветвленного

трубопровода:

А - температурные удлинения компенсируются трубопроводом; В — требуется проведение расчета компенсатора; С - температурные удлинения не компенсируются трубопроводом, необходимо изменить его конфигурацию

Параметр Y- функция приведенной температурной деформации (с учетом монтажной растяжки), отнесенная к развернутой длине трубопровода:

(16)

где Е - модуль упругости стали, МПа; [σ] - номинальное допускаемое напряжение, МПа; α – температурный коэффициент линейного расширения стали при расчетной температуре, 1/°С; Δt -разность расчетной температуры стенки трубы и температуры монтажа, °С; См - монтажная растяжка, м.

При проектировании трубопровод разбивают на температурные блоки, в которых компенсируются температурные деформации. Компенсаторы устанавливают в том случае, если самокомпенсация температурных деформаций невозможна вследствие чрезмерно больших усилий в опорах (в том числе на штуцерах аппаратов) и напряжений в трубопроводе.

Монтажная растяжка (или сжатие) применяется для улучшения компенсирующей способности трубопровода и уменьшения нагрузок, передаваемых на неподвижные опоры и присоединенное оборудование, и задается как взаимное смещение торцов стыкуемых сечений трубопровода. Рекомендуется назначать величину растяжки не более 60 % воспринимаемого температурного расширения. При применении монтажной растяжки с негарантируемым качеством расчет производится без ее учета.

Для компенсации тепловых деформаций трубопроводов применяют следующие компенсирующие устройства: гибкие компенсаторы (различной формы) из стальных труб и углы поворотов трубопроводов при любых способах прокладки; линзовые и сильфонные компенсаторы; сальниковые компенсаторы.

Расчет гибких компенсаторов. Для определения размеров гибких компенсаторов вычисляют расчетное тепловое удлинение трубопроводов Δt , мм :

(17)

где ε - коэффициент, учитывающий релаксацию компенсационных напряжений и предварительную растяжку компенсатора: 50 % полного теплового удлинения Δl при температуре теплоносителя t <4000С и 100 % при t >4000С; принимается по табл. 6; Δl - полное тепловое удлинение расчетного участка трубопровода, мм:

(18)

Здесь α - средний коэффициент линейного расширения стали при нагреве от 0 до t °С, мм/(м-К); Δt - расчетный перепад температур, принимаемый как разность между рабочей температурой теплоносителя и расчетной температурой наружного воздуха, °С; L - расстояние между подвижными опорами труб, м.

Таблица 3.    Значения коэффициента ε

| Температура теплоносителя t, 0С | В условиях монтажа | В рабочем состоянии |
| --- | --- | --- |
| До 250 | 0,5 | 0,5 |
| 251 – 300 | 0,6 | 0,5 |
| 301 – 400 | 0,7 | 0,5 |
| 401 - 450 | 1,0 | 0,35 |

Размеры гибких компенсаторов должны удовлетворять расчету на прочность в условиях монтажа и в рабочем состоянии трубопроводов.

Расчет участков трубопроводов на самокомпенсацию производится для рабочего состояния трубопроводов без учета предварительной растяжки труб на углах поворотов. Для этих участков трубопроводов расчетное тепловое удлинение определяют для каждого направления координатных осей (17).

Расчет компенсаторов на воздействие продольных перемещений трубопроводов, возникающих в результате изменения температуры стенок труб, внутреннего давления и других нагрузок и воздействий, производят по условию:

(19)

где σкомп. - расчетные продольные напряжения в компенсаторе, обусловленные изменением длины трубопровода под действием внутреннего давления продукта и изменением температуры стенок труб, МПа; σм - дополнительные продольные напряжения в компенсаторе, обусловленные изгибом под действием поперечных и продольных нагрузок (усилий) в расчетном сечении компенсатора, МПа, определяемые согласно общим правилам строительной механики; σ2 - расчетное сопротивление, МПа; σкц — кольцевые напряжения, обусловленные расчетным внутренним давлением, МПа.

При расчете компенсаторов на участках трубопроводов, работающих при мало изменяющемся температурном режиме, допускается в формуле (19) вместо расчетного сопротивления σ2 принимать нормативное сопротивление σ2н.

Расчетные продольные напряжения в компенсаторе σкомп определяются по общим правилам строительной механики с учетом коэффициента уменьшения жесткости отвода

k ж и коэффициента увеличения продольных напряжений тк.

Для П -, Z - и Г- образных компенсаторов   расчет производится по следующим формулам:

♦ П-образных :                                                 (20)

где

(21)

♦ Z - образных :

(22)

(23)

♦ Г - образных :

(24)

где Е- модуль упругости, МПа; Da- наружный диаметр трубы, м; Δк — суммарное продольное перемещение трубопровода в месте примыкания его к компенсатору от воздействия температуры и внутреннего давления, м; конструктивные параметры см. рис.4.

Коэффициенты уменьшения жесткости kж и увеличения напряжений mk для гнутых и сварных отводов компенсаторов при λк < 0,3 определяются по формулам:

;  (29)      ;    (30)           (25)

где Sн - номинальная толщина стенки трубы, м; гс - средний радиус трубы отвода, м.

Рис. 4. Схемы компенсаторов трубопроводов с прямыми углами:

а- П-образной; 6 - Z-образной; в - Г-образной формы

Реакция отпора Нк компенсаторов  при продольных перемещениях надземного трубопровода определяется по формулам:

♦	для П- и Z-образных компенсаторов:

♦	для Г-образных компенсаторов:

где W— момент сопротивления сечения трубы, м3.

Определяют расчетные продольные перемещения надземных участков трубопровода, обусловленные максимальным повышением температуры стенок труб (положительным расчетным температурным перепадом) и внутренним давлением (удлинением трубопровода), а также наибольшим понижением температуры стенок труб (отрицательным температурным перепадом) при отсутствии внутреннего давления в трубопроводе (укорочение трубопровода).

Расчет вылетов для поворотов Г -,  Z - образной формы и П - образных компенсаторов проводится с целью определения минимально возможного вылета при заданных длинах плеч. При этом рассчитываются повороты и компенсаторы с прямыми углами, расположенные в горизонтальной либо вертикальной плоскости.

Расчетные схемы представлены на рис. 4. Для Г-о6разного поворота задается длина большего плеча L2 и определяется длина L1 , для Z-образного поворота задаются плечи L1 и L 3 и находится вылет  L2. Для участка трубопровода с П - образным компенсатором задаются расстояние от оси компенсатора до неподвижных опор L1 и L2, спинка В и рассчитывается вылет H.

Расчёт расстояний между опорами - пролетов. К крайним относятся пролеты, непосредственно примыкающие к неподвижным опорам или компенсаторам (П-образным, сильфонным, сальниковым и т.п.); все остальные пролеты относятся к средним.

Протяженность среднего пролета находится по следующим формулам, причем за расчетное принимается наименьшее из полученных значений:

(26)

(273)

где J- момент инерции поперечного сечения трубы, м4; i - уклон, принимаемый не менее 0,002; σyp - продольное напряжение от внутреннего давления; у - безразмерный параметр, определяемый из условия

(28)

При любых значениях i, отличных от нуля, 0,33 <у <, 0,5. В этом интервале уравнение (34) имеет единственное решение, которое может быть получено, например, методом половинного деления.

Если уклона нет, т.е. i = 0,

(29)

Протяженность крайнего пролета составляет 80 % среднего.

Расчет линзовых компенсаторов (рис. 5).

Линзовые компенсаторы, применяющиеся как в вертикальных, так и в горизонтальных трубопроводах, выбирают в зависимости от условного диаметра, условного давления и компенсирующей способности линзы. При выборе линз компенсатора силу упругости компенсатора Рк МН, распорную силу Рp, МН, компенсирующую способность линзы Δл, м, принимают по нормативным документам.

Рис. 5. Компенсатор типа КЛО:

1 - линзы (сварные из штампованных полугофров); 2 - патрубок;

3 — внутренняя обечайка; 4 - дренажная трубка

Расчетное число линз в компенсаторе определяют по формуле

Z = Δк /Δл                                                       (30)

округляя  полученное число до ближайшего большего целого.

Деформацию компенсатора Δк рассчитывают следующим образом:

При    tT > tB  :

При    tT < tB  :

Где  Δt - температурная деформация трубы, определяемая по (17), м;

- деформация труб вследствие действия реакции

компенсатора, м;     - деформация трубы, обусловленная действием распорных сил, м;  - модуль упругости материала трубы, МПа; FT - площадь поперечного сечения труб, м2; tT и tB  - температура соответственно трубы и воздуха, °С.

В тех случаях, когда по каким-либо соображениям (по параметрам, материалу и др.) не представляется возможным подобрать линзовый компенсатор, он подлежит разработке.

Расчет компенсатора производится в определенной последовательности. Рассчитываются:

♦	номинальная расчетная толщина стенки линзы, м

(31)

♦	реакция компенсатора Рк, МН

(32)

♦	распор от давления среды в линзах Рр, М Н

(33)

В (31) - (33) DB— внутренний диаметр линзы, принимаемый равным наружному диаметру трубы; β = DB / D: D - наружный диаметр линзы, м, принимаемый в соответствии с нормативными документами и по конструктивным соображениям; S -
принятая толщина стенки линзы, м; [σ] - допускаемое напряжение на изгиб для материала линзы, МПа; Р — расчетное давление в трубе МПа;

Деформация одной линзы, м, определяется по формуле:

(34)

Расчет сильфонных компенсаторов. Сильфоны отличаются от линзовых компенсаторов меньшими диаметрами, большим числом волн (гофров), а главное, значительно меньшей толщиной стенки. Существует много конструкций сильфонов, которые изготовляются одно и многослойными с числом волн 20 и более. На рис. 6 показаны основные типы сильфонных компенсаторов.

Рис.  6.  Основные типы сильфонных компенсаторов:

а – осевой; б – универсальный; в – сдвиговый; г – поворотный.

Расчет напряжений в сшьфонных и линзовых компенсаторах.

В зависимости от характера воспринимаемых перемещений применяются осевые или угловые (поворотные) компенсаторы. Схема их работы представлена на рис. 7, где Δк — их компенсирующая способность.

Рис. 7. К расчету напряжений компенсатора:

а — осевого; б - углового; в — гибкий элемент компенсатора

Ниже приводятся формулы для расчета напряжений в гибких элементах данных компенсаторов:

♦ среднего окружного напряжения от внутреннего давления:

(35)

где Н— высота гофра, м; S- номинальная толщина стенки гибкого элемента, м; q - шаг гофра (ширина гофра) м;

♦ суммарного среднего осевого напряжения:

(36)

где      -   среднее осевое напряжение от внутреннего давления;     (37)

- осевое напряжение изгиба от внутреннего давления;     (38)

_                                                                               (39)

- осевое напряжение от деформации растяжения – сжатия.

Здесь Cf, Ср, Cd — коэффициенты, определяемые по графикам на рис. 8 - 10 в зависимости от безразмерных параметров α и β; п - число гофров (линз).

Рис. 8. Графики для определения коэффициента Cf

Рис. 9.  Графики для определения коэффициента Ср

Рис. 10. Графики для определения коэффициента Cd

Приведенное осевое перемещение (пр, зависит от типа компенсатора:

♦	для осевого компенсатора

(пр = (р                                                                                                                                 (40)

где (р — расчетное осевое перемещение от действия всех нагружающих факторов, кроме внутреннего давления;

♦	для углового (поворотного) компенсатора

(пр = θ Dр  / 2                                                                                                                         (41)

где θ— угол поворота компенсатора (расчетной), рад; Dр = Dа + Dв /2 - средний диаметр гибкого элемента, м.

Рис. 11     Компенсатор сальниковый:

1- корпус сальника; 2- набивка; 3 - нажимная втулка;

4- пружина компенсирующая; 5- кольцо нажимное; 6- втулка

Расчет сальниковых компенсаторов. Сальниковые компенсаторы (рис. 11) допускается использовать при параметрах среды Ру < 2,5 МПа и t <  300 °С для трубопроводов диаметром от 100 до 1000 мм при подземной прокладке и надземной на низких опорах. Расчетную компенсирующую способность компенсаторов следует принимать на 50 мм меньше, чем предусмотрено в конструкции компенсатора.

При надземной прокладке трубопроводов следует предусматривать металлические кожухи сальниковых компенсаторов, исключающие доступ к ним посторонних лиц и защищающие их от атмосферных осадков.

Расчет сальниковых компенсаторов включает определение толщины и силы прижатия набивки сальника, основных размеров деталей и элементов сальника:

♦	расчетная толщина мягкой сальниковой набивки Sc, мм:

(42)

где D—диаметр корпуса сальника; полученное значение Sc округляется до целого числа, мм, и принимается не менее 3 мм и не более 25 мм;

♦	высоту набивки А рекомендуется принимать по табл. 7 в зависимости от давления среды;

♦ расчетная сила прижатия набивки сальника Рс, ЦН (приближенно):

(43)

где q — удельная нагрузка нажимной втулки сальника на набивку (по табл. 8).

Таблица 7. Рекомендуемая высота мягкой набивки Л в сальниковых компенсаторах

| P, МПа | Не менее 0,6 | От 0,6 до 1,6 | От 1,6 до 2,5 | Более 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| h, мм | 3Sc | 4Sc | 5Sc | 6Sc |

Т а 6 л и ц а 8. Удел иная нагрузка нажимной втулки сальника на мягкую набивку

| P, МПа | Не менее 0,6 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 6,4 | 10 | Более 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q, МПа | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 1,25Р |

По расчетной силе прижатия Рс производится расчет на прочность основных элементов сальникового компенсатора - шпилек, резьбы, фланца, нажимной втулки и др.

Пример.   Подобрать линзовый компенсатор для технологического трубопровода и определить напряжения в нем.

Исходные данные. Трубопровод выполнен из труб диаметром 159 x 4,5 мм, по которому движется поток, имеющий температуру t = 170 °С и давление р =  0,5 МПа. Материал труб - углеродистая сталь; расстояние между неподвижными опорами l = 10 м; расчетная температура воздуха tв = - 20 °С; модуль упругости материала труб при расчетной температуре ЕТt = 1,9 105 МПа; допускаемое напряжение [σ] = 140 МПа; коэффициент линейного расширения α =0,11 • 10-4 l/°C;  коррозионная прибавка С = 0,001 м.

Компенсатор выполнен из углеродистой стали на  р = 0,6 МПа и  Dy =150 мм, имеющий технические характеристики : D = 0,36 м;  Dв = 0,159 м; S = 0,0035 м; q = 0,1 м; 1от - 0,012 м; ΔЛ = 0,0095 м; Рк =  0,0154 МН;Рр = 0,0167 м.

Предварительно вычислив   находим коэффициенты:

Номинальная расчетная толщина стенки линзы определяется по формуле:

Принимаем S= 0,0035m с учетом прибавок на коррозию и округления размера,

Реакцию компенсатора находим по формуле:

а распор от давления среды в линзах — по формуле:

Далее определяем:

♦	деформацию одной линзы по формуле:

деформацию трубы от действия реакции компенсатора

деформацию трубы от действия распорной силы компенсатора

температурную деформацию трубы по формуле:

Где ( - коэффициент, учитывающий релаксацию компенсационных напряжений и предварительную растяжку компенсатора; ( определяется из таблицы:

| Температура теплоносителя t, 0С | В условиях монтажа | В рабочем состоянии |
| --- | --- | --- |
| До 250 | 0,5 | 0,5 |
| 251 - 300 | 0,6 | 0,5 |
| 301 – 400 | 0,7 | 0,5 |
| 401 - 450 | 1,0 | 0,35 |

(l – полное удлинение расчетного участка трубопровода, мм:

Здесь α – средний коэффициент линейного расширения стали при нагреве от 0 до t 0С, мм/(м К); (t – расчетный перепад температур, принимаемый как разность между рабочей температурой и расчетной температурой наружного воздуха.

L – расстояние между неподвижными опорами труб. м.

(t  =0,01045 м.

Поскольку температура трубы выше температуры окружающей среды,

Найдем расчетное число линз:

♦	в отсутствие предварительного сжатия компенсатора

т.е. для установки необходимо использовать три линзы;

♦	при условии предварительного сжатия компенсатора

т.е. для установки необходимо использовать две линзы.

Среднее окружное напряжение от внутреннего давления вьь числим по формуле:

Где:

Определим напряжения:

♦	средние осевые от внутреннего давления по формуле:

♦	изгиба от внутреннего давления по формуле:

♦	от деформации растяжения—сжатия по формуле:

Здесь Ср =0,43 Сf =0,8, Cd = 1,3 -коэффициенты,определяемые по графикам на рис.1 - 3 в зависимости от безразмерных параметров:

Проверим выполнение условий статической прочности линзового компенсатора по критериям:

Следовательно, условия выполняются.

Так как длина цилиндрической краевой зоны гибкого элемента

а отбортовка имеет длину /от = 0,012 м, выполняется условие

Поэтому напряжение в цилиндрической краевой зоне гибкого элемента должно отвечать условию

Таким образом, условие прочности в краевой зоне выполняется.

Задачи для самостоятельной работы

Необходимые данные к задачам приведены в табл. 1 - 3.

Задача1. (12вариантов) Определить расчетное напряжение от внутреннего давления в стенке стального сварного трубопровода.

Задача 2. (12вариантов) Рассчитать допустимое внутреннее давление для прямолинейного участка трубопровода.

Таблица 1. Исходные данные к задачам 1 – 12.

| № вариантов | Марка стали трубопровода | Допус- каемое напря- жжение (, МПа | Расчетное внутрен. давление Ррас., МПа | Расчетная тем – ра tр., 0С | Dу, мм | Dа, мм | Угол скоса ( | dа, мм | L мм | l, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сталь 20 | 140 | 0,6 | 100 | 150 | 159 | 10 | 100 | 200 | 20 |
| 2 | Сталь 10Г2С1 | 240 | 0,4 | 250 | 250 | 273 | 15 | 150 | 300 | 20 |
| 3 | Сталь 15Х5М | 300 | 0,6 | 390 | 150 | 159 | 25 | 75 | 150 | 25 |
| 4 | Сталь 20 | 140 | 0,6 | 400 | 250 | 273 | 10 | 100 | 250 | 10 |
| 5 | Сталь 12Х18Н10Т | 350 | 0,40 | 450 | 250 | 273 | 15 | 130 | 300 | 15 |
| 6 | Сталь 20Х3МВФ | 275 | 0,40 | 450 | 150 | 159 | 15 | 100 | 150 | 15 |
| 7 | Сталь 12Х1МФ | 250 | 0,25 | 320 | 200 | 219 | 25 | 125 | 250 | 25 |
| 8 | Сталь 17ГС | 200 | 0,25 | 300 | 150 | 159 | 25 | 90 | 100 | 25 |
| 9 | Сталь 12Х18Н10Т | 350 | 0,4 | 300 | 150 | 159 | 10 | 80 | 125 | 30 |
| 10 | Сталь 15ХМ | 280 | 0,60 | 400 | 250 | 273 | 25 | 200 | 300 | 25 |
| 11 | Сталь 3 | 140 | 0,25 | 100 | 150 | 159 | 10 | 75 | 150 | 25 |
| 12 | Ст. 10Х17Н13М2Т | 375 | 0,4 | 200 | 150 | 159 | 15 | 100 | 200 | 15 |

Примечание. l- расстояние между неподвижными опорами трубопровода.

3адача 3. (12вариантов) Определить толщину стенки гнутого отвода для трубопроводов по условиям задач 1—12, изготовленного методом свободной гибки.

Задача 4. (12вариантов) Определить толщину стенки секторного отвода для трубопроводов по условиям задач 1 - 12.

Задача 5. (12вариантов) Определить толщину стенки для бесшовных  отводов с постоянной толщиной стенок для трубопроводов по условиям задач 1 - 12.

Задача 6. (12вариантов) Определить толщину стенки для штампосварных  отводов (сварные швы в плоскости изгиба) для трубопроводов по условиям задач 1 - 12.

Задача 7. (12вариантов) Найти расчетную толщину стенки конических переходов, штампованных из труб, для трубопроводов по условиям задач 1 - 12.

Задача 8. (12вариантов) Подобрать линзовый компенсатор для технологического трубопровода и определить напряжения в нем по условиям задач 1 – 12 и табл. 1 и 2.

Таблица 2. Техническая характеристика линз для компенсаторов.

| Py, МПа | Dy | Dв | D, м | S, м | q, м | (л,м | Рк, МН | Py,МН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,25 | 150 | 0,159 | 0,52 | 0,0025 | 0,14 | 0,016 | 0,0086 | 0,0075 |
| 0,4 | 150 | 0,159 | 0,36 | 0,0035 | 0,10 | 0,016 | 0,0082 | 0,0116 |
| 0,6 | 150 | 0,159 | 0,36 | 0,0035 | 0,10 | 0,0095 | 0,0154 | 0,0167 |
| 0,25 | 200 | 0,219 | 0,58 | 0,0025 | 0,14 | 0,014 | 0,010 | 0,0095 |
| 0,4 | 200 | 0,219 | 0,42 | 0,0035 | 0,10 | 0,015 | 0,0095 | 0,0149 |
| 0,6 | 200 | 0,219 | 0,42 | 0,0035 | 0,10 | 0,009 | 0,0178 | 0,0214 |
| 0,25 | 250 | 0,273 | 0,48 | 0,0025 | 0,14 | 0,014 | 0,0111 | 0,0118 |
| 0,4 | 250 | 0,273 | 0,48 | 0,003 | 0,10 | 0,014 | 0,0152 | 0,0183 |
| 0,6 | 250 | 0,273 | 0,48 | 0,004 | 0,10 | 0,009 | 0,0259 | 0,0262 |

Примечание. Отбортовка цилиндрической части линзы для всех типоразмеров принимается равной lот=0,1 м.

Таблица 3. Техническая характеристика компенсаторов КО – 1 на Ру = 1 МПа.

| D, мм | z | S, мм | q, мм | Da,мм | DВ, мм | D, мм | ((((/2) | CQ, Н/мм | Fэфф. см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 3 4 6 | 1,6 | 10 | 159 | 157 | 237 | 21 (( 10,5) 28 (( 14) 42 (( 21) | 800 600 400 | 310 |
| 200 | 3 4 6 | 1,6 | 10 | 219 | 216 | 316 | 33 (( 16,5) 44 (( 22) 66 (( 33) | 550 450 300 | 560 |
| 250 | 3 4 6 | 2 | 10 | 273 | 270 | 390 | 33 (( 16,5) 44 (( 22) 66 (( 33) | 700 550 350 | 860 |

Примечание. Отбортовка цилиндрической части линзы для всех типоразмеров принимается равной lот=0,1 м.